ZPRÁVA

o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na odběr vzorků pokrmů

s pravděpodobným výskytem akrylamidu

V období únor – srpen 2014 byla hlavním hygienikem České republiky vyhlášena první etapa cíleného státního zdravotního dozoru (dále jen „SZD“) zaměřeného na odběr vzorků pokrmů s pravděpodobným výskytem akrylamidu připravovaných a podávaných v provozovnách společného stravování. V rámci realizace této etapy cíleného úkolu byly vzorky pokrmů odebírány na území správního obvodu Jihomoravského, Jihočeského, Olomouckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje, kraje Vysočina a hlavního města Prahy.

Cílem tohoto SZD bylo zejména zajištění monitoringu na základě doporučení Komise 2013/647/EU ze dne 8. Listopadu 2013 o monitorování množství akrylamidu v potravinách.  Toto sledování bylo prováděno za účelem získání informací o množství akrylamidu ve vybraných typech potravin a zároveň s cílem sběru informací umožňujících posouzení účinnosti opatření doporučených výrobcům potravin (tzv. „toolboxů“).

Rozsah cíleného SZD byl stanoven tak, aby pracovníci sedmi krajských hygienických stanic odebrali ve stanoveném časovém úseku 4 vzorky pokrmů s pravděpodobným výskytem akrylamidu, z toho 3 vzorky smažených hranolků a 1 vzorek perníku. V případě nutnosti a podle místní situace bylo možné v ojedinělých případech podíl odebíraných druhů pokrmů upravit.

Důvody sledování

Akrylamid je látka, která se průmyslově používá k výrobě polymerů, z nichž se vyrábějí i potravinářské obalové materiály, které podle přísných hygienických testů nevykazují škodlivé účinky. Je to sloučenina bez barvy a vůně, je dobře rozpustný ve vodě, acetonu a etanolu, má vysokou mobilitu v půdě a podzemních vodách, je biodegradovatelný, v těle se dobře vstřebává, stejně tak je poměrně rychle vylučován močí. Akrylamid zařazen mezi látky mutagenní a do seznamu karcinogenů 2. skupiny.

Ke vzniku akrylamidu v potravinách dochází během tepelného zpracování potravin. Za hlavní mechanismus vzniku akrylamidu je všeobecně považována reakce mezi volnou geneticky kódovanou neesenciální aminokyselinou asparaginem a karbonylovými sloučeninami jako součást Maillardovy reakce, která patří mezi nejvýznamnější a zároveň nejrozšířenější chemické reakce probíhající během skladování a zpracování potravin. Maillardova reakce představuje soubor chemických reakcí redukujících sacharidů                         s aminosloučeninami, v průběhu kterých vzniká řada velmi reaktivních karbonylových sloučenin, které reagují vzájemně a také s přítomnými aminosloučeninami. Průvodním znakem těchto reakcí je vznik hnědých pigmentů, melanoidinů, a proto se tyto reakce nazývají reakce neenzymového hnědnutí. Zároveň dochází ke vzniku důležitých žádoucích senzoricky aktivních sloučenin, které dodávají produktům charakteristické zbarvení, chuť a vůni, ale i k tvorbě některých sloučenin s mutagenními a karcinogenními vlastnostmi. Akrylamid vzniká při teplotách nad 100 °C, a to především při smažení, grilování, pečení nebo fritování surovin bohatých na uhlohydráty (škroby).

Z dosavadních výsledků hodnocení dietární expozice člověka, prováděné Státním zdravotním ústavem, Odborem hygieny výživy a bezpečnosti potravin, vyplývá, že mezi nevýznamnější potraviny a pokrmy z hlediska zdroje akrylamidu pro populaci v ČR,                     s přihlédnutím k národním stravovacím návykům, patří bramborové a cereální výrobky.

V rámci sledování akrylamidu v pokrmech v období podzim 2010 – jaro 2012 byl sledován výskyt ve smažených bramborových hranolcích, bramborácích a perníku. Nejvyšší průměrná hodnota akrylamidu byla zjištěna u bramboráků (574 μg/kg), u smažených bramborových hranolků představovala průměrná hodnota 405,5 μg akrylamidu/kg a 39 μg akrylamidu/kg u perníku.

Podle doporučení Komise 2013/647/EU mají členské státy v souladu s přílohou tohoto doporučení provádět monitorování množství akrylamidu ve vybraných potravinách. Proto byly vybrány vzorky takových potravin/pokrmů, u kterých lze množství vytvářeného akrylamidu v pokrmu při finální kulinární úpravě pokrmů ovlivnit, např. úpravou technologie, snížením nebo nahrazením některé složky pokrmu či potraviny. Na základě tohoto doporučení byl výskyt akrylamidu monitorován ve smažených bramborových hranolků a perníku.

Po zvážení výše uvedeného hlavní hygienik České republiky rozhodl provést cílený SZD v zařízeních poskytujících stravovací služby zaměřený na odběr vzorků pokrmů 
v provozovnách stravovacích služeb připravujících pokrmy s pravděpodobným výskytem akrylamidu.

Výsledky cíleného státního zdravotního dozoru

V rámci 1. etapy uvedeného cíleného SZD bylo odebráno celkem 29 vzorků pokrmů, z toho 25 vzorků smažených hranolků a 7 vzorků perníku.

V jednotlivých vzorcích bylo po odběru laboratorně stanovováno množství akrylamidu, které se u jednotlivých typů pokrmů pohybovalo v následujících rozmezích:

smažené hranolky: 	            45,1 až 790 μg/kg, 		průměr 307,3 μg/kg
perník: 			17,2 až 47,9 μg/kg, 		průměr 31,3 μg/kg.

Graf:  Zjištěné množství akrylamidu v analyzovaných vzorcích v μg/kg.

Přehled základních technologických údajů použitých při přípravě pokrmů, z nichž byly odebírány vzorky pro účely analýz je uveden v příloze.

Získané výsledky jsou určeny k zařazení do databáze spravované Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Závěr

U smažených hranolků byla u vzorků odebraných v období února – srpen 2014 zjištěna průměrná hodnota množství akrylamidu 307,3 μg/kg.

U perníku průměrná hodnota množství akrylamidu zjištěná analýzami vzorků odebraných v období únor – srpen 2014 činila 33,8 μg/kg.

Jedním z opatření doporučených výrobcům potravin je připravovat pokrmy tak, aby výsledná barva pokrmu byla zlatavá. Pokud je výsledná barva pokrmu hnědá nebo tmavě hnědá, narůstá pravděpodobnost zvýšeného obsahu akrylamidu v pokrmu. Toto doporučení bylo provozovateli potravinářských podniků, ve kterých byly vzorky pokrmů (smažených hranolků, bramboráků) pro analýzy odebírány, dodrženo. U perníku je hnědá barva vzhledem k použitým surovinám typická a požadavek na světlou barvu pokrmu zde není aplikovatelný.

Realizace cíleného SZD pokračuje druhou etapou, která bude ukončena v února 2015.

Příloha:

Přehled základních technologických parametrů použitých při přípravě pokrmů, z nichž byly odebírány vzorky pro účely analýz

| typ výrobku | množství akrylamidu [μg/kg] | technologické zařízení | teplota [°C] | doba [min] | výsledná barva | surovina | období |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | smažené hranolky | perník |  |  |  |  |  |  |
| smažené hranolky | 224 |  | fritéza | 171 | 3,5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 3/2014 |
| smažené hranolky | 410 |  | fritéza | 168 | 3,15 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 3/2014 |
| smažené hranolky | 470 |  | fritéza | 180 | 5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 3/2014 |
| smažené hranolky | 383 |  | fritéza | 168 | 3 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 233 |  | fritéza | 174 | 3,5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 228 |  | fritéza | 166 | 4 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 465 |  | fritéza | 173 | 3-5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 201 |  | fritéza | 170 | 4-5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 80,8 |  | fritéza | 190 | 2-3 | světlá zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 507 |  | fritéza | 190 | 8 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 700 |  | fritéza | 170 | 4-5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 6/2014 |
| smažené hranolky | 358 |  | fritéza | 174 | 3,5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 6/2014 |
| smažené hranolky | 790 |  | fritéza | 180 | 3 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 6/2014 |
| smažené hranolky | 136 |  | fritéza | 190 | 2 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 49,9 |  | fritéza | 175 | 3 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 64,6 |  | fritéza | 180 | - | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 479 |  | fritéza | 168 | 3 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 189 |  | fritéza | 190 | 6 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 416 |  | fritéza | 174 | 3,5 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 195 |  | fritéza | 190 | 3-4 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 136 |  | fritéza | 170 | 2-3 | zlatavá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| smažené hranolky | 45,1 |  | fritéza | 180 | 3 | světlá | polotovar - hranolky mražené | 4/2014 |
| perník |  | 20,2 | elektrická trouba | 180 | 30 - 40 | světle hnědá | pšeničná mouka, cukr krystal, olej, jogurt, voda, perníkové koření |  |
| perník |  | 21,2 | trouba | 180 | 35 | hnědá | 2x vejce, 9 lžic olej, skořice, sůl, marmeláda, kakao, hladká, prášek do pečiva | 3/2014 |
| perník |  | 17,2 | konvektomat | 160 | 45 | čokoládově hnědá | polohrubá mouka, cukr krystal, voda, vejce, olej, prášek do perníku, olej, kakao, rozinky | 4/2014 |
| perník |  | 27,1 | horkovzdušná trouba | 180 | 40 | hnědá | celozrnná mouka bio, třtinový cukr, slunečnicový olej, perníkové koření, kakao, sójové mléko | 6/2014 |
| perník |  | 51,6 | elektrická horkovzdušná trouba | 180 | 24 | světle hnědá | hladká mouka, mletý cukr, prášek do perníku, polotučné mléko, skořice, vejce, marmeládová směs, kakao | 4/2014 |
| perník |  | 47,9 | elektrická trouba | 170 | 45 | tmavě hnědá | hladká mouka, cukr, mléko, vejce, máslo, prášek do perníku, skořice | 4/2014 |
| perník |  | 34,1 | elektrická horkovzdušná trouba | 180 | 30 | hořká čokoláda | hladká mouka, kakao, krupice, vejce, cukr, kypřící prášek do perníku, olej, mléko, | 4/2014 |
| průměrná hodnota | 303,7 | 33,8 |  |  |  |  |  |  |