Postupy dezinfekce sanitních vozů převážejících osoby se susp. infekcí pandemické chřipky

- Čištění a dezinfekce prostor určených pro posádku

- probíhá podle běžných doporučení výrobce

- dezinfikovat jedenkrát denně

- při náhodné kontaminaci biologickým materiálem plochu ve vozidle ošetřit dezinfekčním přípravkem s virucidním účinkem, auto řádně vyvětrat

- při čištění a dezinfekci používat ústní roušku a jednorázové rukavice, použitou roušku a rukavice a jiný odpad odkládat do nádob určených k likvidaci infekčního materiálu

- rukavice nikdy nepoužívat opakovaně

- vyhnout se činnostem, při kterých může vzniknout infekční aerosol (jinak použít obličejovou masku nebo alespoň brýle)

- Čištění a dezinfekce prostor určených pro převoz pacienta

- všechny povrchy, které mohou být kontaminovány přímo nebo nepřímo, nejdříve dekontaminovat (dezinfikovat) dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, po příslušné době expozice omýt roztokem detergentu a vody (lékařské přístroje a další zařízení dezinfikovat podle doporučení výrobce – po použití rovněž dekontaminovat dezinfekčním prostředkem s virucidním účinkem, poté mechanická omýt a osušit)

- dezinfekční přípravky používat výhradně v koncentracích a při době působení podle doporučení výrobce.

- vyhnout se činnostem, při kterých může vzniknout infekční aerosol a dojít k víření prachu (jinak použít obličejovou masku nebo alespoň brýle)

- při kontaminaci prostor a ploch biologickým materiálem (viditelné tělní tekutiny např. zvratky, tělní sekrety a exkrety, případně jiný tekutý odpad) se provede okamžitá dekontaminace potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovou vatou navlhčenou účinným dezinfekčním roztokem zasypáním absorpčními granulemi, po expozici se očistí obvyklým způsobem (mechanicky).

- při čištění a dezinfekci používat ústní roušku a jednorázové rukavice, použitou roušku, rukavice a jiný odpad odkládat do nádob (pevných, nepropíchnutelných) určených k likvidaci infekčního materiálu

- rukavice nikdy nepoužívat opakovaně

- prostor pro pacienta po každém převozu důkladně vyvětrat otevřením dveří a oken vozidla a při běžící ventilaci ve vozidle (toto provádět mimo prostory pro veřejnost)

- některé přístroje uvnitř vozidla, které nemohou být dezinfikovány nebo musí být při kontaminaci vyměněny (vždy podle doporučení výrobce), lze zakrýt plastovými obaly – jejich výměna je nutná po viditelné kontaminaci nebo po každé směně

- Pacient a personál

- pacient si při převozu nasadí ústní roušku, při kašli a kýchání používá papírové kapesníky, použité kapesníky a jiný odpad odkládá do nádob určených k likvidaci infekčního materiálu

- sedadlo pro pacienta lze krýt jednorázovou netkanou textilií, kterou je třeba likvidovat jako infekční materiál

- při práci s pacientem používá personál osobní ochranné pomůcky (ústní roušky, rukavice, oděv, obuv)

Upraveno podle „Interim Guidance for Clearing Emergency Medical Service Transport Vehicles dutiny an Influenza Pandemic“, PandemicFlu.gov